Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

zwany dalej (SDIP)

- Ogólne wymagania w stosunku do SDIP.

- SDIP w czasie rzeczywistym spełniać musi następujące funkcje:

- gromadzenie danych o położeniu autobusów,

- prezentację dynamicznej informacji pasażerskiej o odjazdach autobusów z przystanków w 16 tablicach rozmieszczonych na przystankach autobusowych w Nowej Soli i jednej tablicy na terenie Kożuchowa,

- monitorowanie w czasie rzeczywistym lokalizacji autobusów poprzez GPS i GSM,

- lokalizację autobusów przez określenie współrzędnych geograficznych pojazdu, a na tej podstawie odbywanej trasy i odwiedzonych przystanków,

- prezentacja lokalizacji autobusów na mapach cyfrowych  w postaci tabelarycznej.

- System ma zapewnić podgląd lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym, jak i przeglądanie historii odbytych tras. System ma zapewnić automatyczną lokalizację autobusów na wszystkich przystankach, trasach i obsługiwanych liniach. Poprzez automatyczną lokalizację autobusów na wszystkich przystankach trasach i liniach zamawiający rozumie bez ingerencji czynnika ludzkiego, samoczynny przesył danych w określonych odstępach czasowych konfigurowalnych przez administratora systemu z każdego możliwego miejsca realizacji pracy przewozowej autobusów. Dane te powinny być zapisywane w bazie danych w postaci współrzędnych geograficznych oraz informacji o czasie, trasach, odwiedzanych przystankach. Ponadto system musi zapewnić przesył danych na żądanie wg potrzeby zamawiającego.

- Dane opisowe poszczególnych elementów (numer wozu, marka, numer linii, dane kierującego pojazdem itp.) mają być przechowywane w bazie danych. System ma pobierać informacje (o rozkładzie jazdy, trasach przejazdu, przystankach itp.) z oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy posiadanego przez zamawiającego - systemu z oprogramowaniem planowania rozkładów jazdy i systemu tworzenia kursówek AGC BusMan 240. Dokumentacja techniczna posiadanego oprogramowania stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania, zapisywania rozkładów jazdy w innym pliku. W tym przypadku zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z przekazywaniem danych do tablic.

- Na realizację SDIP składają się następujące zadania:

- dostawa i instalacja oprogramowania wraz z licencjami,

- dostawa, montaż i konfiguracja dedykowanych serwerów. Zamawiający dopuszcza działanie SDIP bez serwera, dane przechowywane w tzw. „chmurze”. Abonament za okres gwarancji (24 miesięcy) ponosi wykonawca.

- montaż elementów SDIP, ich konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie SDIP,

- przeprowadzenie szkolenia pracowników operatora komunikacji miejskiej w zakresie obsługi i eksploatacji systemu.

- Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe i użytkowe wszystkich modułów systemu (dla działania, których wymagane jest oprogramowanie) było dostarczone wraz z licencją lub licencja taka była udzielona przez wykonawcę zamówienia (np. oprogramowanie użytkowe serwera) w zakresie wymaganym dla zgodnego z obowiązującym prawem eksploatowania przez zamawiającego.

- We wszystkich graficznych interfejsach należy stosować język polski.

- Zamawiający wymaga przekazania zamawiającemu wszelkich danych i informacji oraz dokumentacji dotyczących aplikacji, pozwalających zamawiającemu na rozszerzenie SDIP o kolejne tablice informacji pasażerskiej.

- System powinien umożliwiać łatwą (modułową) rozbudowę infrastruktury w zakresie dodatkowych urządzeń przekazywania w czasie rzeczywistym informacji pasażerskiej przystankowej np. monitorów LCD, tablic LED,  z wykorzystaniem technologii WAP lub innych technologii np. mobilne przeglądarki internetowe oraz systemu monitorowania wszystkich pojazdów.

- Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace, sprzęt i sprawność działania systemu na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną opisującą parametry pracy oferowanego systemu, oprogramowania i urządzeń w celu dalszej rozbudowy systemu w języku polskim w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu instrukcję administratora systemu wraz z niezbędnymi danymi dostępowymi oraz narzędziami dostępowymi, tj.: a)  instrukcji uruchomienia serwera,

b)  instrukcji instalacji SDIP,

c)  instrukcji zabezpieczenia danych i wykonywania kopii bezpieczeństwa.

- SDIP musi być zaprojektowany i wykonany tak, aby ograniczyć ingerencję w jego działanie osób trzecich niebędących uprawnionymi użytkownikami.

- Na potrzeby SDIP zamawiający na koszt własny i własnym staraniem dostarczy do pomieszczenia klimatyzowanego na serwery łącze internetowe szerokopasmowe o stałym adresie IP o przepustowości, co najmniej 2 Mb (do 2048 kb/s).

- Cała dokumentacja musi być dostarczona w języku polskim.

- Wymagania szczegółowe SDIP.

II.1. Wymagania dla tablic przystankowych LED.

- Na tablicy powinien być wyświetlany rzeczywisty czas odjazdu, w przypadku gdy nie będzie możliwości wyświetlenia czasu rzeczywistego z uwagi na siłę wyższą, powinien być wyświetlany czas rozkładowy,

- Informacje prezentowane na tablicach dotyczyć będą co najmniej najbliższych 30 minut. W sytuacji, gdy liczba danych o potwierdzonych, a także teoretycznych odjazdach będzie mniejsza od liczby wierszy na tablicy, pozostałe wiersze pozostają puste. Natomiast w przypadku, gdy liczba linii autobusowych zatrzymujących się na przystanku jest większa niż liczba wierszy na tablicy, wówczas informacja o prognozowanym przyjeździe najbliższego pojazdu na danej linii, prezentowana na tablicy powinna być skrolowana (przewijana) w pionie z możliwością określenia czasu wyświetlania każdej podstrony. W dalszej kolejności wyświetlana powinna być informacja dot. teoretycznych odjazdów linii, których nie było na wcześniejszych podstronach i stronie głównej. Zamawiający dopuszcza modyfikację przez wykonawcę powyższego scenariusza, z zachowaniem warunku, iż kolejne podstrony będą zawierały informacje o odjazdach wszystkich linii z przystanku, kombinacji przystanków lub węzłów przystankowych.

- W przypadku, gdy komunikat o odjazdach tj. kierunek kursu pojazdu będzie dłuższy niż ilość znaków w dedykowanej linii to tablice będą przewijały (skrolowały) poziomo komunikat celem ukazania całej jego treści.

- Informacje o odjazdach na tablicach muszą być posortowane narastająco wg czasu pozostałego do odjazdu.

- Każdy wiersz wyświetlanej informacji musi być oddzielony od kolejnego wiersza minimum o 2 diody.

- Zastosowana czcionka powinna być proporcjonalna do parametrów znaku.

- W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu tablice mają wyświetlić informację rozkładową. Rozkład jazdy musi być dostępny dla tablic niezależnie od połączenia z serwerem. Za wyświetlanie i przetwarzanie rozkładów w pamięci odpowiedzialny ma być komputer przemysłowy (dopuszcza się rozwiązanie gdzie jeden komputer przemysłowy obsługuje kilka tablic w danej lokalizacji). W przypadku braku łączności tablica powinna wyświetlać rozkład teoretyczny.

- Na jedną minutę przed rzeczywistym, czyli potwierdzonym przez system odjazdem pojazdu z przystanku wiersz z informacją o odjeździe powinien zacząć pulsować.

- Po odjeździe pojazdu z przystanku godzina jego odjazdu musi zostać usunięta z tablicy, a prezentowany na tablicy rozkład musi ulec przesunięciu o jeden wiersz do góry. W pustym wierszu musi zostać wyświetlona godzina odjazdu następnego pojazdu.

- Zapewniona zostanie możliwość wyświetlania na tablicach tekstów składających się z dowolnej sekwencji liter, w tym dużych lub małych oraz polskich znaków  diakrytycznych. Dodatkowo system umożliwi wyświetlanie symboli zdefiniowanych przez zamawiającego w trakcie wdrożenia systemu. W szczególności w najniższym wierszu tablicy powinna być możliwość wyświetlenia komunikatów definiowanych przez Organizatora, komunikaty powinny być wyświetlane w sposób skorelowany – tekst przesuwał się będzie od jednej strony ekranu do drugiej. W przypadku braku takich informacji w wierszu tym wyświetlana powinna być informacja o odjeździe kolejnego pojazdu.

- Tablice zapewnią wyświetlanie komunikatów tekstowych przewijanych poziomo w kierunku od prawej krawędzi matrycy do początku pierwszej pozycji pola przeznaczonego na nazwę kierunku. Komunikaty specjalne mają pojawiać się w dolnym wierszu tablicy.

- Karty SIM dla tablic/pojazdów zapewnia zamawiający. Koszty transmisji danych z pojazdów i do/z tablic pokrywa zamawiający.

- Napięcie zasilania 230V 50Hz, zapewnia wykonawca.

- Po zaniku napięcia zasilania i jego wznowieniu będzie zapewniony automatyczny start tablicy.

II.2. Lokalizacja tablic przystankowych LED.

- Lokalizacja przystanków autobusowych w Nowej Soli:

  - ul. Chałubińskiego, przy szpitalu,

  - ul. Chałubińskiego, przy przychodni,

  - ul. Piłsudskiego, przy Urzędzie Miasta Nowa Sól,

  - ul. Piłsudskiego, przy BPH S.A.,

  - ul. Piłsudskiego, przy Skwerze Sybiraków,

  - ul. Piłsudskiego, przy ul. Wesołej,

  - ul. Kościuszki, przy ul. Kupieckiej,

  - ul. Kościuszki, przy ZUS,

  - ul. Zielonogórska przy ul. Leśnej,

  - ul. Staszica, przy osiedlu Aleksandra Fredry,

  - ul. Staszica, przy centrum handlowym Kaufland,

  - ul. Muzealnej przy Muzeum,

  - ul. Wrocławskiej, przy ul. Lipowej,

  - ul. Głogowskiej, przy pętli autobusowej,

  - ul. Towarowej, przy dworcu PKP,

  - ul. Wojska Polskiego, przy Sanepidzie.

- Lokalizacja przystanku autobusowego w Kożuchowie: ul. Traugutta, na terenie lokalnego centrum obsługi pasażerów w Kożuchowie (dworzec autobusowy).

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie tablice są przymocowane do słupów i podłączone do sieci elektrycznej.

II.3. Wyposażenie autobusów.

- W ramach SDIP działającego w oparciu o dane rzeczywiste, dostarczone z pojazdu niezbędna będzie współpraca systemu z urządzeniami zainstalowanymi w pojeździe. Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie polegające na doposażeniu pojazdów w urządzenia komunikacyjne (moduł GSM, GPS), zapewniające wysyłanie do systemu centralnego danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania

- W pojazdach zamawiającego zainstalowane będą przez producentów autobusów następujące urządzenia:

- terminal kierowcy o następujących parametrach:

- Napięcie zasilania 16,8 ÷ 30,0 V,

- Maksymalny pobór mocy 20 W przy 24 V,

- Maksymalny pobór prądu 0,83 A przy 24 V,

- Temperatura pracy - 25 °C ÷ + 55 °C,

- Interfejsy Ethernet, USB,

- Wyświetlacz kolorowy min. 7”, technologia dotykowa, ekran pojemnościowy lub IR,

- Możliwość konfigurowania przycisków wirtualnych na ekranie,

- Czujnik światła, dostosowanie jasności ekranu w zależności od oświetlenia,

- Interfejsy: Ethernet, DVI/HDMI lub VGA, RS232/485, USB, IBIS, CAN, wyjścia/wejścia cyfrowe,

- Moduły komunikacyjne WLAN/GSM/GPRS,

- Moduły pomiarowe do: lokalizacji GPS, sygnału pomiaru drogi, rejestracji min. 6 parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu.

- antena  trójsystemowa GPS/GSM/ Wi Fi,

- kasa fiskalna rejestrująca sprzedaż biletów jednorazowych,

- tablice elektroniczne LED czołowa, boczna, tylna, boczna wewnętrzna tzw. koralikowa, środkowa,

- monitoring  (ze stacją dokującą),

- zapowiadanie przystanków.

Autokomputer w pojeździe będzie wyposażony w moduł GPS pobierający dane o bieżącej lokalizacji (dane te zawierają informację o lokalizacji pojazdu wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu). Informacja ta powinna być uaktualniana nie rzadziej niż co 100 m przejechane przez pojazd lub co 5 sekund. Dane o bieżącej lokalizacji powinny być przekazywane do systemu informacji przystankowej (tablice elektroniczne na przystankach). W celu spełnienia powyższego wymagania wykonawca może wykorzystać istniejące wyposażenie w autobusie jak również może wyposażyć pojazd w dodatkowy moduł realizujący minimum wymaganą powyżej funkcjonalność. Koszt dostawy i instalacji nowych urządzeń w autobusach leży po stronie wykonawcy.

II.4. Wymagania dotyczące oprogramowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SIP).

SDIP będzie obejmował wszystkie pojazdy operatora t.j. spółki komunalnej Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” sp. z o.o., który będzie świadczył usługi publicznego transportu zbiorowego na rzecz zamawiającego.

Wykonawca SDIP zobowiązany jest przenieść na rzecz operatora prawa na korzystanie z licencji na oprogramowanie objęte przedmiotem zamówienia.

- Oprogramowanie SDIP powinno być zainstalowane na serwerze w miejscu wskazanym przez zamawiającego tj. w zajezdni autobusowej przy ul. Wielkopolskiej 23 w Nowej Soli lub w inny sposób bez użycia serwera np. w tzw. „chmurze”.

- Oprogramowanie powinno być dostępne na wskazanych stacjach roboczych operatora.

- SDIP powinien na podstawie informacji wysyłanych z pojazdu automatycznie obliczać prognozowany czas odjazdu i aktualizować tą informację na elektronicznych tablicach przystankowych.

- SDIP powinien zapewnić automatyczny import jak również umożliwić ręczne wprowadzenie do niego informacji dotyczących zmian rozkładu jazdy i kursówek.

- SDIP będzie obejmował wszystkie pojazdy operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na rzecz zamawiającego (obecnie 27 autobusów), w przyszłości musi być możliwość dodania kolejnych pojazdów.

- SDIP będzie zawierał 17 tablic LED oraz system oparty na przeglądarce internetowej służący do prezentowania informacji o rozkładzie jazdy i ogłoszeniach dla pasażerów.

- Interfejs graficzny oprogramowania (dla potrzeb zamawiającego jak również dla pasażerów jak i Operatora) musi być oparty na przeglądarce i musi działać poprawnie w najnowszych wersjach popularnych przeglądarek internetowych jak np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

- SDIP musi dostarczać automatycznej i bezobsługowej informacji o odjazdach w czasie rzeczywistym/rozkładowej dla wszystkich mediów.

- SDIP będzie tworzył prognozy odjazdów w czasie rzeczywistym dla wszystkich przystanków obsługiwanych przez system oraz dla wszystkich pojazdów wchodzących w skład SDIP.

- SDIP musi mieć interfejs oparty o serwisy internetowe i/lub technologię XML dla automatycznego importowania danych z rozkładów jazdy oraz z oprogramowania planowania transportu jak również z systemu planowania kursówek pojazdów.

- SDIP musi umożliwiać wprowadzenie danych z rozkładów jazdy jak i danych odnośnie zaplanowanych kursówek bezpośrednio do oprogramowania SDIP  . Zarówno automatyczne przesyłanie danych o kursówkach jak i wprowadzanie tych danych bezpośrednio do oprogramowania SDIP nie powinno być  ograniczone co do ilości takich operacji dziennie.

- SDIP musi umożliwiać równoległą pracę wszystkich autobusów użytkownika w tym samym czasie.

- System musi dostarczać możliwość identyfikowania pojazdu użytkownika. Administrator systemu musi mieć dostęp do wszystkich jego funkcji.

- System musi synchronizować swój czas w regularnych odstępach czasu, raz na godzinę.

- System musi dostarczać danych o aktualnych ruchach pojazdów bez niepotrzebnych opóźnień.

- System musi być wyczulony na istniejące, rzeczywiste warunki drogowe. Przewidywanie czasów przyjazdów na przystankach musi być oparte o algorytmy, które są wyczulone na warunki drogowe. Zmiana warunków drogowych nie powinna wymagać żadnych natychmiastowych uaktualnień ze strony administratora np. zmiany parametrów systemu.

- System musi posiadać mechanizm do utrzymywania dowolnej liczby punktów pomiarowych na potrzeby kalkulacji i kontroli prognoz czasu rzeczywistego.

- Autokomputery w autobusach będą wysyłać informacje o odwiedzaniu i/lub opuszczaniu wszystkich punktów pomiarowych w systemie, aby umożliwić śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym oraz, aby umożliwić tworzenie prognoz.

- Komunikacja pomiędzy pojazdami a systemami końcowymi powinna być zaimplementowana przy użyciu komercyjnej sieci GSM. Komunikacja musi być oparta o pakiety danych (GPRS/UMTS). Zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą zapewni karty SIM.

- Prognozy odjazdów w czasie rzeczywistym będą tworzone na serwerze lub w innej formie w oparciu o informacje o aktualnym położeniu pojazdów, informacje rozkładowe i dane historyczne.

- Wszystkie nowe pojazdy będą wyposażone w autokomputery (obecnie 27 autobusów). Autokomputery w pojazdach są wyposażone w moduł GPS pobierający dane o bieżącej lokalizacji (dane te zawierają co najmniej informację o lokalizacji pojazdu wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu). Informacja ta powinna być uaktualniana nie rzadziej niż co 100 m przejechane przez pojazd lub co 5 sekund. Dane o bieżącej lokalizacji powinny być przekazywane do systemu informacji przystankowej (tablice elektroniczne na przystankach).

- Dane z SDIP do mediów (włączając dowolny rodzaj tablic LED, strony www stacjonarne i mobilne, autokomputery) będą przesyłane siecią TCP/IP. Każda poszczególna tablica musi mieć unikalny identyfikator w systemie, np. poprzez użycie statycznych adresów IP.

- SDIP musi posiadać moduł do prezentowania obu informacji o rozkładzie jazdy, informacji w czasie rzeczywistym (prognozowanej) i rozkładowej, dostępnych poprzez www.

- Wspomniany wcześniej interfejs graficzny musi umożliwiać personalizację informacji z rozkładu jazdy. Informacja ta może zostać zapisana dla potrzeb późniejszego użycia.

- Szybkie wyszukiwanie dla aktualnych informacji z rozkładu jazdy musi być dostępne poprzez użycie identyfikatora przystanku. Zaawansowane wyszukiwanie przy użyciu numeru linii lub numeru przystanku musi być również udostępnione – kiedy wprowadzi się pierwszą literę/cyfrę serwis pokaże wszystkie odpowiednie nazwy rozpoczynające się od wpisanej wartości.

- Prezentacja informacji z rozkładu jazdy w przeglądarce musi odpowiadać/być zbliżona do informacji wyświetlanej na publicznych ekranach, włącznie z widokiem w oknie/pełnoekranowym.

- Pełnoekranowy/w oknie widok musi być dostępny również dla spersonalizowanych informacji z rozkładu jazdy.

- Informacje z rozkładu jazdy na wszystkich mediach będą uaktualniane automatycznie zgodnie z ruchami pojazdów na trasach. Na tablicach przystankowych opóźnienie w uaktualnianiu informacji nie może przekroczyć 5 sekund a na serwisach internetowych maksymalny przedział czasowy uaktualnienia nie może przekroczyć 10 sekund

- SDIP musi posiadać funkcjonalność podglądu sprawdzania i diagnostyki zarówno prezentowanych informacji jak i stanu technicznego załączonych mediów wraz z monitorowaniem stanu pracy pojedynczych diod LED oraz tablic.

- SDIP musi posiadać mechanizm grupowania mediów w wielu sekcjach (np. poszczególne linie, obszar komunikacji, okrąg) bez ograniczeń dla uproszczenia komunikacji pomiędzy mediami a serwerem systemu.

- Musi być możliwość pokazywania następujących rodzajów informacji:

- grafika jednobitowa i tekst dla tablic LED

- grafika i tekst dla mediów opartych o przeglądarki

- Musi być możliwość definiowania przedziałów czasowych dla ogłoszeń, tekstowe informacje alarmowe, pogodowe itp. oraz graficzne: data, godzina, minuta od/do, (np. między 1.1.-31.1. przez cały tydzień między 13:00 a 14:00).

- System musi umożliwiać prezentacje wielu ogłoszeń w tym samym przedziale czasu. Każde ogłoszenie powinno posiadać swoje unikalne parametry prezentacji.

- System musi zapewnić cykliczne wyświetlanie wiadomości, np. na poszczególnych tablicach LED wiele ogłoszeń jest pokazywanych jedno po drugim.

- System musi dostarczać możliwość wcześniejszego definiowania wiadomości, przechowywania ich w systemie dla późniejszego użycia.

- Format wiadomości musi pozwalać na dołączenie do dowolnego medium w systemie.

- Musi istnieć możliwość umieszczania ogłoszeń bezzwłocznych (od ręki).

- System musi zapisywać i przechowywać dane o położeniu pojazdu na trasie tak, aby możliwym było tworzenie prognoz i przechowywanie danych na potrzeby analiz.

- Zdarzenie (informacje o położeniu) wysyłane z systemu komputera pokładowego muszą być zapisywane i przechowywane w systemie bazodanowym.

- System musi posiadać odpowiednią strukturę danych i funkcjonalność do przechowywania i utrzymywania informacji o rozkładach jazdy – liniach, trasach, przystankach itp. wszystkich informacji jakie są wymagane to spełnienia wymagań postawionych systemowi.

- System musi gromadzić dane na potrzeby analiz z okresu co najmniej dwóch miesięcy.

- Jedna linia musi mieć możliwość zawierania różnych tras.

- W przypadku importowania danych z systemu końcowego (rozkłady jazdy, kursówki) wszystkie zmiany muszą być uaktualniane automatycznie przy użyciu odpowiedniego modułu do importu/eksportu danych.

- System musi posiadać odpowiednią strukturę danych i funkcjonalność, włączając interfejs graficzny do edycji i zarządzania informacjami pokazywanymi na wszystkich mediach:

- utrzymywać informacje o szczegółach komunikacji,

- monitorować status tablic,

- automatycznie w sposób ciągły monitorować i sprawdzać interfejs komunikacyjny,

- zmieniać informacje o statusie tablic (aktywny/pasywny):

  - aktywny – informacje są wyświetlane na ekranie,

  - pasywny – informacje nie są wyświetlane na ekranie,

  - status musi być dobrze widoczny bez potrzeby sprawdzania szczegółów danej tablicy.

- zatrzymać i ponownie uruchomić tablice LED,

- umożliwić sprawdzenie informacji prezentowanych na tablicy w dowolnym momencie - aktualne dane prezentowane na tablicy LED w formie przechwycenia obrazu (snapshot).

- posiadać zdolność dodania i prezentacji ogłoszeń na każdym z mediów podłączonych do systemu - ogłoszenia mogą być dodawane do tablicy LED lub do grup tablic LED.

- posiadać zdolność grupowania tablic - każda tablica może należeć do kilku grup.

- System musi posiadać odpowiednią strukturę danych i funkcjonalność do zarządzania informacjami dotyczącymi rozkładów jazdy prezentowanymi w tabelach. Następujące funkcjonalności muszą być zapewnione:

- zdolność dodawania informacji o liniach lub trasach, odjazdach na każdym przystanku dla każdej tablicy,

- zdolność dodawania na dowolnym przystanku informacji o rozkładzie/odjeździe na dowolnej z tablic,

- automatyczna prezentacja informacji rozkładowej i w czasie rzeczywistym na tablicach zgodnie z zasadami opisanymi w tym dokumencie,

- zdolność do odświeżania na żądanie informacji prezentowanych na tablicy, takich jak zmiana rozkładu w ciągu dnia lub wymuszonych przez awarię pojazdu itp.,

- zdolność do sprawdzania odjazdów na dowolnej tablicy w dowolnym momencie np., aby sprawdzić nadchodzące przyjazdy poprzez zdefiniowanie przedziałów czasowych.

- System musi posiadać możliwość prezentowania aktualnej sytuacji na drogach na mapie. Następujące informacje muszą być zapewnione:

- aktualne położenie wszystkich pojazdów na mapie z możliwością łatwego porównania sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym z informacjami rozkładowymi,

- Dla potrzeb prezentacji sytuacji pojazdy zostaną oznaczone kolorami: czerwony - przed czasem, zielony - o czasie, żółty - opóźniony, czarny – brak pojazdu na trasie. Autobus odjeżdżający przed czasem to autobus odjeżdżający przed planowanym, rozkładowym czasem odjazdu. Autobus odjeżdżający o czasie to autobus odjeżdżający w przedziale od 0 do 2 minut czasu rozkładowego. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania dotyczące kolorystyki.

- Po wybraniu konkretnego pojazdu ma być również prezentowana informacja o jego aktualnej odchyłce w stosunku do planowanego rozkładu jazdy. Informacja ta powinna zawierać co najmniej planowany czas odjazdu z poprzedniego przystanku, rzeczywisty czas odjazdu z poprzedniego przystanku i różnicę pomiędzy planowanym a rzeczywistym czasem odjazdu (tzw. odchyłkę).

- lokalizację wszystkich przystanków obsługiwanych przez pojazdy zamawiającego wraz z informacją o numerze, nazwie przystanku i prognozowanych czasach najbliższych odjazdów,

- System musi posiadać odpowiednią strukturę danych i funkcjonalność, włączając interfejs graficzny, aby zarządzać ogłoszeniami prezentowanymi na tablicach. Następujące funkcjonalności muszą być zapewnione:

- zdolność dodawania nieograniczonej ilości ogłoszeń tekstowych do tablic,

- zdolność obsługi minimum 17 tablic jednocześnie w dowolnym zakresie (czas rozkładowy, rzeczywisty, informacje i ogłoszenia),

- ogłoszenia tekstowe będą przewijane na dole tablicy,

- zdolność dodawania ogłoszeń do indywidualnych tablic i grup tablic poprzez ”jedno kliknięcie”,

- możliwość tworzenia grup z dowolnych tablic wchodzących w skład systemu,

- zdolność definiowania prezentacji okresów ogłoszeń,

- zdolność wysyłania ogłoszeń do tablic na żądanie bez niepotrzebnych opóźnień.

    - Wymagania funkcjonalne dla tzw. panelu dyspozytorskiego.

- Organizator komunikacji za pomocą tzw. panelu dyspozytorskiego powinien mieć możliwość:

- zarządzania tablicami przystankowymi,

- generowania podglądu treści prezentowanej na wybranej tablicy,

- sprawdzania statusu tablic,

- grupowania tablic według różnych kryteriów, np. linia, ulica, miejscowość,

- wysyłania komunikatów na wybraną tablice, grupę lub wszystkie tablice,

- podglądu bieżącej lokalizacji wszystkich pojazdów operatora np. na mapie typu OpenStreet Map wraz z informacją dla wybranego pojazdu o numerze linii, informacją o rodzaju pojazdu (nr inwentarzowy), informacją o odchyłce od rozkładu jazdy, zamawiający dopuszcza użytkowanie Google Map w ramach SDIP wykonawca przekaże stosowne licencje w tym zakresie uprawniające do komercyjnego wykorzystania Google Map,

- definiowania i umieszczania na mapie nowych przystanków,

- dodawania nowych pojazdów operatora do systemu, wprowadzania kursówek – informacji umożliwiających identyfikację taboru opratora i zadań przewozowych,

- możliwość generowania zestawień, m. in.:

- przejechanych km w jednostce czasu przez autobus operatora,

- przejechanych km przez grupę wybranych autobusów operatora,

- zbiorcze zestawienie przejechanych km przez autobusy operatora w określonym czasie (dzień, kilka dni, miesiąc, kilka miesięcy, rok),

- zrealizowanych kursów na podstawie kursówek w czasie (dzień, kilka dni, miesiąc, kilka miesięcy, rok),

- zestawienie punktualności dotyczących jednego przystanku, kilku wybranych,

- przystanków lub wszystkich przystanków,

- zestawienie kursów przyśpieszonych/opóźnionych w porównaniu z kursami prawidłowymi,

- zestawienie z porównaniami pomiędzy zadanym rozkładem jazdy a faktycznymi czasami odjazdów dla przystanku, grupy przystanków, całej kursówki, wybranych kursówek.

- odtworzenie trasy przejazdu dla wybranego pojazdu z informacją o osiąganych prędkościach i miejscach zatrzymania,

    - Wymagania funkcjonalne dla tzw. panelu pasażerów.

- Pasażerowie za pomocą strony internetowej dostępnej zarówno z komputerów jak i urządzeń przenośnych (tablet smartfon) bez względu na zainstalowane oprogramowanie powinni  mieć dostęp do następujących informacji:

- położenie pojazdów organizatora na mapie wraz z informacją o rodzaju pojazdu (nr identyfikacyjny), dane o punktualności (odchyłka od rozkładu jazdy),

- dane o odjazdach w czasie rzeczywistym z wszystkich przystanków obsługiwanych przez organizatora i zaznaczonych na mapie,

- możliwość wyszukania przystanku według numeru, nazwy, lub na mapie i sprawdzenia czasów odjazdów z tego przystanku.

II.5. Wymagania dotyczące serwera SDIP.

- Serwer systemu musi zawierać bazę danych.

- Serwer systemu musi zawierać interfejs graficzny dla użytkownika.

- Serwer systemu musi zawierać interfejs komunikacyjny z wszystkimi mediami w systemie.

- Serwer systemu musi zawierać interfejs komunikacyjny z komputerami pokładowymi.

- Serwer systemu musi zawierać interfejs komunikacyjny z systemami zewnętrznymi (system planowania rozkładów jazdy, system tworzenia kursówek).

- Serwer systemu musi zawierać moduł kontrolny do formatowania i publikowania informacji na dowolnym medium w systemie.

- Serwer systemu musi zawierać moduł do obliczania prognoz czasu rzeczywistego w oparciu o lokalizację pojazdu, dane rozkładowe i historyczne.

- Wykonawca powinien zapewnić, zgromadzić i skonfigurować dedykowane urządzenie przeznaczone do wykonywania archiwizacji danych i backupów.

- Wykonawca zapewni UPS (z minimalnym czasem pracy 30 minut od momentu braku zasilania) dla podtrzymania pracy systemu.

- Wykonawca dopuszcza przechowywanie danych za pomocą serwera zewnętrznego tzw. „chmurze”.

II.6. Procedura odbioru SDIP.

- Wykonawca zgłosi na piśmie zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego SDIP, a przed zgłoszeniem przeprowadzi próbę funkcjonowania SDIP.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego SDIP nastąpi na minimum 7 dni przed proponowanym przez wykonawcę dniem przeprowadzenia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego SDIP musi zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać musi co najmniej:

- potwierdzenie posiadania oraz właściwego działania wszystkich pozycji SDIP,

- potwierdzenie załączenia do systemu SDIP zaadaptowanych tablic LED,

- potwierdzenie montażu urządzeń w pojazdach z określeniem ich ilości, rodzaju (typu), numeru seryjnego (jeśli taki posiada), numeru inwentarzowego wozu, miejsca ich montażu oraz oceną jakości zamontowanych urządzeń wraz z okablowaniem i połączeniami,

- potwierdzenie montażu pozostałych urządzeń SDIP z określeniem ich ilości, rodzaju (typu), numeru seryjnego (jeśli taki posiada), podaniem miejsca ich montażu oraz oceną ich jakości,

- sprawdzenie i potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu, w tym:

- ocenę poprawności określania bieżącej pozycji pojazdu,

- ocenę poprawności przesyłanych danych przez poszczególne urządzenia SDIP ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji pojazd – stanowisko dyspozytorskie – tablice, stanowisko dyspozytorskie – pojazd,

- ocenę poprawności treści wyświetlanych na tablicach w zakresie prezentowanych godzin odjazdów rzeczywistych i rozkładowych jak również wyświetlanych komunikatów,

- ocenę zmian na wyświetlaczu tablicy związanych z przesyłanymi danymi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gdy pojazd znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku (przyjazd, wymiana pasażerów, odjazd),

- ocena poprawności działania oprogramowania serwera oraz poszczególnych paneli, w tym w szczególności dyspozytorskiego,

- ocenę poprawności przekazywania do operatora o występowaniu różnych usterek działania SDIP,

- potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez zamawiającego wraz z imienną listą osób biorących w nim udział,

- potwierdzenie przekazania dokumentacji w języku polskim, w zakresie w jakim nie będzie to naruszało praw autorskich osób trzecich i obowiązującego prawa,

- wykaz braków, uchybień itp. jeśli takie występują,

- inne ważne informacje mogące potwierdzać lub nie, realizację SDIP,

- datę sporządzenia protokołu i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy i zamawiającego,

- ocenę poprawności zaimportowania wprowadzonych zmian w rozkładzie jazdy w AGC BusMan 240 przez SDIP.

- W przypadku, gdy w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub dostarczenia przedmiotu odbioru wolnego od wad.

- W skład protokołu odbioru końcowego SDIP wchodzić mogą częściowe protokoły odbioru poszczególnych elementów SDIP pod warunkiem, że łącznie protokoły obejmować będą wszystkie elementy objęte przedmiotem umowy.

- W przypadku sporządzenia protokołu rozbieżności przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przyczyn stanowiących podstawę do odmowy odbioru jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni.

- Po usunięciu błędów, braków, uchybień wymienionych w sporządzonym protokole rozbieżności wykonawca ponownie zgłasza zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru. W przypadku, gdy wykonawca nie uwzględnił uwag zamawiającego zawartych w protokole rozbieżności, zamawiający może odstąpić od umowy.